# Фальцеосадочные машины

Фальцеосадочные машины

Питтсбургский фальц - идеальный способ монтажа прямоугольных вентиляционных коробов. Гладкое, плотное и эстетичное соединение получается без каких-либо дополнительной обработки при использовании инструментов TRUMPF F 300 и F301.                                                                                                                    Питтсбургский фальц ("американка") получается методом непрерывной роликовой обкатки, без повреждения поверхности и покрытия. Автоматическое управление подачей гарантирует превосходную точность шва и равномерную плотность соединения.

Фальцеосадочные инструменты TRUMPF подходят как для прямых коробов, так и для отводов, причем минимальный внутренний радиус составляет всего 300 мм.

Кровельный молоток TRUMPF F125 - специализированный электроинструмент, предназначенный для замыкания стоячего и углового фальцев при изготовлении кровли.

Помимо кровельных материалов, с его помощью можно обрабатывать некоторые марки нержавеющих сталей

Модели

|  | Фальцеосадочная машинка TruTool F 300/301 (1А1) с электроприводом предназначены для: замыкания «Питтсбургского фальца». Работает, как на прямолинейных заготовках, так и на криволинейных, с наименьшим внешним радиусом закрытия от 300 мм. и выше. = 1,25/0,9 мм = 5,4/ 5,2 кг |
| --- | --- |
|  | TruTool F 300/301 (1А2) пневмопривод Предназначена для закрывания стоячего фальца. Тех. характеристики см. TruTool F 300/301 (1А1) .  = 0,5-0,9 мм = 5,2 кг |
|  | Фальцеосадочная машинка TruTool F 125 (1А1) с электроприводом (1А2) с пневмоприводом предназначен для: сбивания стоячего и стоячего углового фальца, одинарного, так и двойного кровельного фальца. Герметичное соединение, путем плавной регулировки между молотком и наковальней. = 1,25 мм = 2,8 кг |
|  | Фальцеосадочная машинка TruTool F 140 (1А1) с электроприводом Фальцеосадочные машинки TruTool F 140 (1А1) предназначены для замыкания углового фальцевого замка ("Питтсбургский фальц") вентиляционных заготовок. Толщина листа от 0,6 мм до 1,4 мм. = 1,4 мм = 4,2 кг |
|  | Фальцеосадочная машинка TruTool F 305 (1А1) с электроприводом (1А2) с пневмоприводом предназначены для: замыкания «Питтсбургского фальца» высота борта 0,4-0,7 мм. = 0,4 мм = 5,2 кг |
|  | Фальцеосадочная машинка TruTool F 140 (1В1) Фальцеосадочные машинки F 140-4 FBL предназначены в основном для замыкания углового фальцевого замка ("Питтсбургский фальц") на криволинейных вентиляционных заготовках. Минимальный внешний радиус закрытия 100 мм. Толщина листа от 0,6 мм до 1,4 мм. = 1,4 мм. = 4,2 кг |