# Ручной пресс (холодная сварка)

Ручной пресс (холодная сварка)

Ручной пресс TRUMPF TF 350-2 предназначен для присоединения фланцевой шины («шина-рейки») к вентиляционному коробу. Крепежный элемент представляет собой «пресс-заклепку», которая вырезается и формуется из материала заготовки за один рабочий ход пуансона. Главное преимущество пуклевки электроинструментом ТРУМПФ TF 350-2 перед традиционной точечной сваркой состоит в том, что не происходит повреждение поверхности вследствие нагрева, соединение является коррозионностойким.

Пресс TRUMPF TF 350-2 предназначен как для соединения листов без покрытия, так и оцинкованных листов, окрашенных, с полимерным покрытием. Предварительной и окончательной обработки при такой «холодной сварке» не требуется, нет затрат на винты, заклепки и другие соединительные элементы.

Для удобства работы пуансон, который формует «заклепку», установлен в подвижный рычаг. Таким образом, инструментальная рама может быть «раскрыта» одним движением руки с тем, чтобы легко и быстро установить инструмент в нужной точке шины. При этом допускается высота фланцевой шины до 40мм.

При поставке на пресс TRUMPF TF 350-2 устанавливается комплект режущего инструмента по выбору заказчика, в соответствии с заданной суммарной толщиной листов. Смена инструмента производится быстро и просто и не требует специальных инструментов или навыков. Инструмент подходит как для переносного, так и для стационарного применения. Благодаря таким опциям, как рабочая станция и поворотный венец, значительно снижаются затраты времени при поточном производстве вентиляционных коробов

Модели

|  | TruTool TF 350 (1А1) с электроприводом Инструмент холодной сварки, предназначен для монтажа шино-рейки, соединения несколько стальных и оцинкованных листов, а так же листов с полимерным покрытии. Соединение происходит без повреждения поверхности. = 3,5 мм = 8,3 кг |
| --- | --- |
|  | Ручной пресс TruTool TF 350 (1А5) Li AKKU с зарядным устройством CLi Используется последняя разработка приводов на базе энергоемких литиевых аккумуляторов 28 V. = 3,5 мм = 8,3 кг |
|  | Поворотный венец TruTool TF 350 При помощи дополнительного устройства "поворотный венец" (опция № 0976671) инструмент можно подвесить в нейтральное положение, при этом достигается максимальное удобство работы с инструментом. |
|  | Стойка для TruTool TF 350 Специальная стойка (номер заказа 1224803) применяется для стационарной работы ручным прессом TruTool TF 350 |