# Листовые ножницы

Электрические ножницы TRUMPF предназначены для резки листового металла толщиной от 0,3 до 4,5 мм, как для контурного раскроя листов, так и для продольной разрезки металлических листов.

Листовые ножницы TRUMPF применимы в технологии раскроя листовых материалов, где недопустимо образование отхода материала в виде стружки, но допускается незначительная деформация отрезаемой от детали части заготовки.

Электроножницы ТРУМПФ - это ручной мобильный и маневренный инструмент, который оптимально подходит для работ по монтажу металлоконструкций, где необходимо отрезание с края листа, изготовление внутренних вырезов на плоском листе, подрезка труб больших диаметров.                                                                                                                    Раскрой металлического листа из рулона - без труда выполнимая технологическая операция с помощью листовых ножниц Trumpf. Ножницы ТРУМПФ для резания высокоуглеродистой стали, нержавеющей стали, немагнитных металлов и пластиков являются точно изготовленным и высококачественным инструментом в каждом его аспекте. Ножницы ТРУМПФ - это точно изготовленный продукт, дизайн которого хорошо продуман и ориентирован на пользователя, с низкой стоимостью запасных и изнашиваемых частей                                                                                                                                         Области применения:                                                                                                                                Монтаж металлоконструкций. Контейнеры. Кровельные работы, водостоки.               Изготовление ёмкостей. Вентиляция, системы отопления. Ремонтные работы                                                                                                                       Характеристики:

- Точное и быстрое резание даже в положении над головой

- Легкость регулировки зазора между режущими кромками

- Высокая износостойкость ножей

- Чистый, беспрепятственный обзор рабочей поверхности

- Наличие ограждения для руки для безопасной работы

- Пневматическая версия для работ в зонах повышенной опасности

Модели

| Tru Tool S 114 (1A1) с электроприводом Новая модель листовых ножниц, для монтажа вентиляции, обработка кромок с профилем и спирально-навивного фальца, обработка изделий под нужный размер в труднодоступных местах. Высокое качество реза. = 1,6 = 1,9 TruToo S 130 (1А5) AKKU NEW Самый легкий в индустриальном классе инструмент. Новинка листовые ножницы S 130 AKK с аккумуляторным приводом. . Расширенные возможности для раскроя листа и удобные в использование. Литиевые аккумуляторы позволяют работать долгое время без подзарядки. = 1.3 мм = 1,2 кг TruToo S 160 Е с электроприводом Малогабаритные гильотинные ножницы для резания различных материалов, листакровельных работ, установки и изготовление вентиляционных коробов, кондиционирования, а также для автомастерских. = 1.6 мм = 1,9 кг TruToo S 160 (1А1) с электроприводом Малогабаритные гильотинные ножницы до 1,6 мм. для резания различных материалов, кровельных работ, установка и изготовление вентиляции и кондиционирования, а также для автомастерских. Индустриальный инструмент дает возможность работать в две смены. = 1,6 мм = 1,6 кг TruToo S 160 (1А2) пневмоприводом Электрические ножницы TRUMPF предназначены для резки листового металла толщиной до 1,6 мм, как для контурного раскроя листов, так и для продольной разрезки металлических листов. = 1,6 мм = 1,4 кг S 160 (1А3)(1А4) AKKU Аккумуляторная 12 V версия до 1,6 мм... Новинка TruTool S 250 (1А5) AKKU Li Листовые ножницы для резания деталей из листовых материалов без образования стружки, резка прямых или криволинейных контуров, внутренних пазов, резки по разметочным линиям. = 2,5 мм = 0,7 кг TruTool S 250 (1А2) пневмоприводом Листовые ножницы TRUMPF применимы в технологии раскроя листовых материалов, где недопустимо образование отхода материала в виде стружки, но допускается незначительная деформация отрезаемой от детали части заготовки. TruTool S 250 (1А1) с электроприводом Листовые ножницы для резания деталей из листовых материалов без образования стружки, отрезания прямых или криволинейных внешних краев изделий или внутренних пазов резки по разметочным линиям. Хорошая эргономика инструмента. = 2,5 мм = 2,2 кг TruTool S 214 (1А1) с электроприводом (1А2) с пневмоприводом Кромкообрезающие ножницы для обрезки кромок окантованных стальных листов и любых изделий где требуется отделение кромки без заусенцев и загиба, глубиной до 75 мм. = 2,0 мм = 2,6 кг TruTool S 350 (1А2) пневмоприводом Ножницы для раскроя и резания металлических листов толщиной до 3,5 мм .. = 3,5 мм = 5,4 кг TruTool S 350 (1А1) с электроприводом Более мощный по сравнению с младшими моделями инструмент, позволяющий резать сталь толщиной до 3,5 мм. . = 3,5 мм = 5,6 кг TruTool S 420 (1А2) с пневмоприводом Ножницы для раскроя и резания металлических листов толщиной до 4,2 мм (алюминия - до 5 мм) = 4,2 мм = 5,6 кг TruTool S 450 (1А1) с электроприводом Наиболее мощный инструмент из всей группы листовых ножниц TRUMPF: позволяет работать со сталью толщиной до 4,5 мм. = 4,5 мм = 6,2 кг Рабочая станция и стойка для TruTool S 350/450 Для стационарного крепления ножниц TruTool S 350/450. Станция удобна для работы, как с небольшими заготовками, так и с листом. |  |
| --- | --- |