# Высечные ножницы

Высечные ножницы

Максимальная маневренность                                                            ТРУМПФ является единственным в мире производителем, который предлагает серию высечных виброножниц для раскроя металлических листов и конструкций из листа толщиной от 0,3 до 10 мм. Криволинейный раскрой металлических листов и резание по шаблону - основа различных мелкосерийных производств деталей со сложным внешним и внутренним контуром. Технология высечки ТРУМПФ, реализованная в виброножницах серии N оптимально удовлетворяют требованиям любого производства, от ремонтных мастерских до транспортного машиностроения, кровельных работ и возведения мостов.

В основе принципа действия высечных ножниц ТРУМПФ лежит возвратно-поступательное движение пуансона, который на 2/3 толщины вырубает лист, а на 1/3 обрывает его о матрицу - ответный режущий инструмент. Поэтому технологи зачастую называют их вырубными ножницами. Для листов толщиной до 3,5 мм высечные электроножницы ТРУМПФ оснащены круглым полым пуансоном, который обеспечивает безупречную маневренность и возможность разворота на 360 гр. в вырубном отверстии.

Для листов толщиной свыше 3,5 мм используются пуансоны прямоугольного сечения, инструмент режет сдвоенные листы, короба, профильные и гнутые заготовки. Высечные электроножницы ТРУМПФ также предназначены для резания труб

Области применения

- Свободный крой металлических листов на любом производстве.

- Монтажные работы

- Многооборотное использование тары

- Кровельные работы, водостоки

- Кузовные работы

- Разборка конструкций

Характеристики

- Точное и быстрое резание даже в положении над головой

- Легко заменяемый режущий инструмент может быть многократно заточен

- Высокая износостойкость пуансонов и матриц

- Для быстрого и безопасного резания различных листовых материалов, таких как высокоуглеродистая сталь, нержавеющая сталь, алюминий, черный металл и пластики.

- Резание без деформации

- Минимальное усилие подачи

- Пневматическая версия для работ в зонах повышенной опасности

Модели

|  | TruTool N 160 E Для резки плоских листов и профнастила. Резка геометрический сложных заготовок. = 1,6 мм = 1,7 кг |
| --- | --- |
|  | TruTool N 200 (1A2) с пневмоприводом. Тех. характеристики реза соответствую инструменту с эл. приводом. . = 2,5 мм = 1,5 кг |
|  | TruTool N 200 (1A1) с электроприводом Высечные ножницы обеспечивают идеальное качества реза, без заусенцев и деформации материала. Система позиционирования на 360 градусов с дискретом в 5 градосов. Возможность быстрой заменой на режущую голову по профилю. Минимальный радиус обработки 4 мм = 2 мм = 2,2 кг |
|  | Новинка TruTool N 200 (1А5) Li AKKU Сверхлегкие мобильные ножницы до 2 мм. С аккумулятором Li-Ion Energy 28 V. Это передовая разработка в области аккумуляторных приводов, позволила предоставить производствам ножницы, которые были необходимы, для решения сложных производственных задач. = 2,0 мм = 0,7 кг без аккумулятора |
|  | TruTool N 350 (1А2) c пневмоприводом Для раскроя металлических листов и конструкций из листа толщиной от 0,3 до 3,5 мм. Криволинейный раскрой металлических листов и резание по шаблону, деталей со сложным внешним и внутренним контуром. = 3,5 мм = 3,5 кг |
|  | TruTool N 500 (1А1) с электроприводом Для раскроя листов до 5 мм, плоских, гнутых, профильных и сдвоенных листов. Легко режет кромки и сварные конструкции. Два способа позиционирования рукоятки, что обеспечивает максимальное удобство во время работы. Поставляется в герметичном чемодане. = 5 мм = 4 кг |
|  | TruTool N 500 (1А2) с пневмоприводом Для листов толщиной свыше 3,5 мм используются пуансоны прямоугольного сечения, инструмент режет сдвоенные листы, короба, профильные и гнутые заготовки. Высечные электроножницы ТРУМПФ также предназначены для резания труб = 5,0 мм = 3,8 кг |
|  | TruTool N 350 (1А1) с электроприводом Для листов толщиной до 3,5 мм. Мин. радиус выреза 7 мм. С возможностью резания любого профиля. . = 3,5 мм = 3,7 кг |
|  | TruTool N 700 (1А2) с пневмоприводом Криволинейный раскрой металлических листов и резание по шаблону - основа различных производств, производящих деталей со сложным внешним и внутренним контуром толщиной листа до 7 мм. = 7,0 мм = 8,0 кг |
|  | TruTool N 700 (1А1) NEW с электроприводом Ножницы для отделения деталей от заготовки, резки труб и металлических изделий, прямолинейных и криволинейных контуров, а также резки по разметочным линиям и шаблонам и резки по прямой с использованием направляющей. Максимальная толщина листа - 7 мм. = 7 мм = 8,3 кг |
|  | TruTool N 1000 (1B1) с электроприводом Наиболее мощный из всей группы высечных ножниц (позволяет работать с металлическим листом толщиной до 10 мм).. = 10 мм = 14,7 кг |
|  | TruTool N 1000 (1B2) с пневмоприводом Позволяет работать с металлическим листом толщиной до 10 мм = 10 мм = 13,2 кг |
|  | Новинка TruTool PN 130 (1А1) с электроприводом Самый легкий и быстрый, многофункциональный, усовершенствованный инструмент для резки листа и профиля. С улучшенной эргономикой. = 1,3 мм = 1,4 кг |
|  | SET TruTool PN 200 (1A1) с электроприводом Резка профильных листов, таких как трапецеидально гофрированные листы, волнистые листы, кессонные листы, угловые профильные планки. Хорошая эргономика. = 2,0 мм = 2,1 кг |
|  | TruTool PN 161 (1А1) и TruTool PN 200 (1А1) с электроприводом TruTool PN 161 (1А2) и TruTool PN 200 (1А2) с пневмоприводом Для производств и профессионалам для резания профиля и листа. Хорошая эргономика. . = 2 мм = 2,1 кг |
|  | TruTool N 161 (1А1) с электроприводом ТРУМПФ TruTool PN 161 (1А1) разработан для: резки всех типов профилированных листов, высота профиля до 160 мм. Возможна аккумуляторная версия 12V и 28V. = 2,0 мм = 2,1 кг |